## Slide 1
EVOLUSI DAN KINERJA KOMPUTER
1

## Slide 3: EVOLUSI DAN KINERJA KOMPUTER
10/14/2025
3
Better, Faster, Cheaper?

## Slide 4: Sejarah Komputer
Chapter 1:Introduction
Awal peralatan komputasi
Abacus
Pascal’s Calculator (1600s)
Device yang Dapat di program: Jacquard’s Loom (1800)
Babbage’s Analytical Engine (1832)
Tabulating machine for 1890 census Hollerith cards
4
ODN
33

## Slide 5: Generasi Komputer
Vacuum tube - 1946-1957
Transistor - 1958-1964
Small scale integration - 1965
  Sampai dengan 100 komponen dalam 1 IC (chip)
Medium scale integration - sampai 1971
  100-3.000 komponen dalam 1 IC
Large scale integration - 1971-1977
  3.000 – 100.000 komponen dalam 1 IC
Very large scale integration - 1978 -1991
  100.000 – 100.000,000 komponen dalam 1 IC
Ultra large scale integration – 1991 -
  Lebih dari 100.000.000 komponen dalam 1 IC

## Slide 6: 1st Generation Computers

Mesin Laboratorium/ Tabung Hampa Udara
Memakai vacuum tubes untuk logic dan storage (sangat sedikit storage)
Di Program dalam bahasa mesin
Di program secara fisik dengan koneksi fisik (hardwiring)
Pelan, mahal,
ENIAC – komputer digital elektronik – 1946
17468 vacuum tubes,
1800 square feet, 30 tons
A vacuum-tube circuit storing 1 byte
6
ODN
33

## Slide 7: 2nd Generation Computers
Transistor menggantikan vacuum tubes
Magnetic core memory di kenalkan
  Perubahan ini menjadikan teknologi lebih murah dan dapat diandalkan.
  Karena lebih kecil dan lebih cepat
  Muncul beberapa bahasa pemrograman (assembly, high-level)
  Pengembangan OS


CDC 6600 ($10 million) komputer pertama IBM 7094 dan DEC PDP-1 mainframes
Larik magnetic core memory – mahal – $1 juta per 1 Mbyte!
7
ODN
33

## Slide 8: 3rd Generation Computers
Integrated circuit (IC) – kemampuan menempatkan circuit ke silicon chips
  Menggantikan transistor dan magnetic core memory
  Hasilnya sangat mudah di produksi secara masal, untuk mengurangi biaya dalam computer manufacturing secara signifikan
  Meningkatkan speed dan memory capacity
  Computer families di kenalkan
  Minicomputers dikenalkan
  Bahasa pemrograman lebih canggih dan dikembangkannya OS.

PDP-8, PDP-11, IBM 360 dan super komputer Cray-1
Silicon chips berisi logic (CPU dan memory
Penggunaan led Large-scale computer ke time-sharing OS
8
ODN
33

## Slide 9: 4th Generation Computers
Miniaturisasi mengambil alih
  Dari SSI (10-100 komponen per chip) ke
  MSI (100-1000), LSI (1,000-10,000), VLSI (10,000+)
Intel mengembangkan CPU pada single chip – microprocessor
  Perkembangan microcomputer – PC dan workstations serta laptop
Kebanyakan pada generasi ke 4 perkembangan arsitekturnya tidak ada yang baru tetapi kemampuannya lebih bagus.
  Komponen per chip ? Elemen processing lebih banyak? Register lebih banyak? Cache lebih besar? Parallel processing? Pipelining? dsb
9
ODN
33

## Slide 10: IBM
Pabrik peralatan Punched-card
1953 – IBM-701
  Komputer pertama IBM (stored program computer)
  Untuk keperluan aplikasi Scientific
1955 – IBM- 702
  Untuk applikasi bisnis
Merupakan awal dari seri 700/7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer

## Slide 11: Komputer Berbasis Prosesor
Mesin generasi II
NCR & RCA menghasilkan small transistor machines
IBM 7000
DEC - 1957
  Membuat PDP-1

## Slide 12: Latar Belakang - ENIAC
Electronic Numerical Integrator And Computer
Eckert and Mauchly
University of Pennsylvania
Tabel lintasan peluru
Mulai dibuat 1943
Selesai 1946
  Sangat terlambat untuk digunakan dalam PD-II
Digunakan sampai 1955

## Slide 13: ENIAC
Desimal (bukan biner)
Memiliki 20 akumulator untuk 10 digit
Diprogram manual dengan switch (sakelar)
18.000 tabung vakum
Berat 30 ton
Luas 15,000 square feet
Konsumsi daya 140 kW

## Slide 14: IBM Seri 360
1964
Mengganti (& tdk kompatibel dengan) seri 7000
Pelopor munculnya “family” komputer
  Sama atau identik  Instruksinya
  Sama atau identik  O/S
  Bertambahnya kecepatan
  Bertambahnya jumlah port I/O
  Bertambahnya ukuran memori
  Harga meningkat
Multiplexed switch structure

## Slide 15: Rantai Makanan Komputer 1988
Work-PC station
Mini- computer
Mainframe
Mini- supercomputer
Supercomputer
Massively Parallel Processors
ODN

## Slide 16: Perubahan ???
ODN

Performance/Unjuk Kerja
Technology Advances /Teknologi anjutan

CMOS VLSI mendominasi tekno sblmnya (TTL, ECL) dlm hal biaya
AND unjuk kerja, dan kecepatan perubahannya
Computer architecture advances improves low-end

RISC, superscalar, RAID, …

Harga: lebih murah karena …
Simpler development

CMOS VLSI: smaller systems, fewer components
Higher volumes

CMOS VLSI : same device cost 10,000 vs. 10,000,000 units

Lower margins by class of computer, due to fewer services Fungsi
Rise of networking/local interconnection technology

## Slide 17: KINERJA KOMPUTER

## Slide 18: Organisasi Sistem Komputer
 Koordinasi dari berbagai tingkat abstraksi
Operating
Compiler System
(Windows 98)
Application (Netscape)
Instruction Set Architecture
Digital Design Circuit Design
transistors
Processor Memory I/O system
Datapath & Control
Hardware
Software
Assembler
18

## Slide 19: Struktur dan Fungsi
Komputer : sebuah sistem yang kompleks/ komputer kontemporer terdiri dari jutaan komponen elektronik dasar.
Struktur : Suatu cara bagaimana komponen- komponen (5 komp utama) saling berhubungan satu sama lain.
Function : Operasi individual masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur.
ODN

## Slide 20: Function/Fungsi
ODN
Fungsi dari Komputer :
Data processing/ pengolahan data, hanya beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data
Data storage/ penyimpanan data, file data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbarui nantinya
Data movement/ pemindahan data. Ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer maka prosesnya disebut dengan I/O dan peralatan dikenal sbg periferal.
Control/ kontrol, dikerjakan oleh individu yg menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi

## Slide 21: Operasi (1) Pergerakan Data/ pemindahan data
 Komputer dapat berfungsi sebagai alat pemindah data, pemindahan data dari sebuah periferal/ saluran komunikasi ke perangkat lainnya
ODN

## Slide 22: Operasi (2) Storage /Penyimpanan data
 Komputer sebagai penyimpanan data, dimana data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer (baca) dan sebaliknya (tulis)
ODN

## Slide 23: Operasi (3) Pengolahan data ke/dr penyimpanan
 Gambar disamping menjelaskan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data, terhadap data manapun yang terdapat dalam tempat penyimpanan
ODN

## Slide 24: Operation (4) Pengolahan dr penyimpanan ke I/O
 Gambar disamping menjelaskan operasi-operasi yang melibatkan pengolahan data atau perpindahan antara tempat penyimpanan dan lingkungan luar.
ODN

## Slide 25: Struktur – Tingkatan Atas
Computer
Main Memory
Input Output
Systems Interconnection
Peripherals
Communication lines
Central Processing Unit
Computer
ODN

## Slide 26: Struktur – Tingkatan Atas
Struktur internal komputer memiliki 4 komponen struktur utama antara lain :
ODN




Central Processing Unit (CPU): mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolah datanya. CPU secara sederhana disebut sebagai processor
Main memory: menyimpan data
I/O: memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya
Systems Interconnection: beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan I/O

## Slide 27: Struktur - CPU
Computer
Arithmetic and
Logic Unit
Control Unit
CPU
Interconnection
Registers
I/O
Memory
ODN
System CPU Bus
CPU

## Slide 28: Struktur - CPU
Komponen-komponen struktur utamanya adalah:
Control unit: mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer
Arithmetic and logic unit: membentuk fungsi- fungsi pengolahan data komputer
Registers: sebagai penyimpanan internal bagi CPU
CPU interconnection: sejumlah mekanisme komunikasi antara control unit, ALU dan registers
ODN

## Slide 29: Struktur - Control Unit (CU)
CPU
Control Memory
Control Unit Registers and Decoders
Sequencing Login
Control Unit
ALU
Registers
ODN
Internal Bus
Control Unit

## Slide 30: Tingkat-tingkat Bahasa Pemrograman
lds r1, 0x100 lds r2, 0x102 addr1, r2
sts 0x104, r1
High Level Language
Program (e.g., C)
Assembly Language Program (e.g.,AVR)
Machine Language Program (AVR)
Compiler
Assembler
Machine Interpretation
A = 25;
B = 8;
C = A * B;
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
Control Signal Specification
20210

## Slide 31: Komponen Utama Komputer
Computer
Processor
(active)
Control
(“brain”)
Datapath
(“brawn”)
Memory
(passive)
(where programs, data
live when running)
Devices
Input
Output
Keyboard, Mouse
Disk
(where programs, data
live when
not running)
Display, Printer

## Slide 32: Komputer Berbasis Pentium
Processor/Memory Bus
PCI Bus
I/O Busses

## Slide 33: Struktur (Umum) Interkoneksi Antar-Komponen
Proc
Caches
Processor-Memory Bus
Memory
I/O Devices:
Controllers
adapters
Disks Displays Keyboards
Networks
Semua komponen memiliki organisasi & antarmuka
I/O Bus

## Slide 34: Teknologi Komputer  Perubahan Dramatis
Prosessor
  2X lebih cepat setiap 1,5 tahun
  100X lebih cepat dalam dekade terakhir
Memori
  Kapasitas DRAM: 2x / 2 years
  Kecepatan Memori: meningkat 10% per tahun
  Biaya per bit: membaik 25% per tahun
  Kapasitas meningkat 64X dalam dekade terakhir
Disk
  Kapasitas disk: > 2X setiap 1,0 tahun
  Biaya per bit: membaik 100% per tahun
  Kapasitas meningkat 120X dalam dekade terakhir

## Slide 35: Von neumann / Turing
Konsep  Penyimpanan program komputer
Memori  Menyimpan data dan program
ALU  operasi data biner
Unit Kontrol  Menginterpretasikan instruksi dari memori dan mengeksekusi
Perangkat I/O dikendalikan oleh Unit Kontrol
Princeton Institute for Advanced Studies
  IAS
Selesai 1952

## Slide 36: Struktur Mesin Von Neumann

## Slide 37: Mesin Von Neumann

## Slide 38: IAS Computer of Institute for Advanced Studies
Kapasitas memori: 1000 x 40 bit words
  Menggunakan sistem bilangan Biner
  Panjang instruksi 20 bit ( 1 word = 2 instruksi )
Register-register dalam CPU
  MBR (Memory Buffer Register)
  MAR (Memory Address Register)
  IR (Instruction Register)
  IBR (Instruction Buffer Register)
  PC (Program Counter)
  AC (Accumulator)
  MQ (Multiplier Quotient)

## Slide 39: Struktur IAS

## Slide 40: Hukum Moore
Gordon Moore - cofounder of Intel
Meningkatkan kerapatan komponen dalam chip
Jumlah transistors/chip meningkat 2 x lipat per tahun
Sejak 1970 pengembangan agak lambat
  Jumlah transistors 2 x lipat setiap 18 bulan
Harga suatu chip tetap / hampir tidak berubah
Kerapatan tinggi berarti jalur pendek, menghasilkan kinerja yang meningkat
Ukuran semakin kecil, flexibilitas meningkat
Daya listrik lebih hemat, panas menurun
Sambungan sedikit berarti semakin handal / reliable

## Slide 41: DEC – PDP 8  Struktur BUS

## Slide 42: Memori Semikonduktor
1970
Ukuran kecil ( sebesar 1 sel core memory)
Dapat menyimpan 256 bits
Non-destructive read
Lebih cepat dari core memory
Kapasitas meningkat 2 x lipat setiap tahun

## Slide 43: Perangkat I/O
Perangkat untuk kebutuhan I/O
Besar data throughput yang dibutuhkan
Dapat dihandle oleh prosesor
Permasalahan  Perpindahan data
Solusi:
  Caching
  Buffering
  Higher-speed interconnection buses
  More elaborate bus structures
  Multiple-processor configurations

## Slide 44: Perbandingan Laju Data Perangkat I/O

## Slide 45: Hukum Amdahl
Gene Amdahl [AMDA67]
Potensi peningkatan kecepatan program dengan menggunakan beberapa prosesor
Menyimpulkan bahwa:
  Kode perlu parallelizable
  Kecepatan meningkat, memberikan hasil yang menurun untuk procesor lebih banyak
Tergantung apa yang dikerjakan
  Server dapat memelihara beberapa koneksi pada multiple prosesor
  Database dapat dibagi dalam tugas-tugas pararel

## Slide 46: Formula Hukum Amdahl
For program running on single processor
  Fraction f : bagian/fraksi dari operasi komputasi yang dapat dikerjakan secara pararel
  T adalah waktu eksekusi total untuk program dalam prosesor tunggal
  N adalah jumlah prosesor yang sepenuhnya memanfaatkan bagian dari kode pararel
Kesimpulan
  f small, parallel processors mempunyai efek yang kecil
  N ->∞, kecepatan tergantung dari 1/(1 – f)
    Berkurangnya manfaat ketika menggunakan banyak prosesor

## Slide 47: Sumber Internet
http://www.intel.com/
  Search for the Intel Museum
http://www.ibm.com
http://www.dec.com
Charles Babbage Institute
PowerPC
Intel Developer Home

## Slide 48: DAFTAR PUSTAKA
William Stallings, Computer Organization and Architecture, 8th edition, Prentice Hall, 2010
http://williamstallings.com/ComputerOrganization/index.html
10/14/2025
48

## Slide 49
Kelompok terdiri dari 3 mahasiswa
Pilih topik bahasan pada referensi utama (buku)
Resume topik bahasan dari setiap kelompoknya (PDF)
Gunakan tamplat PPT pada slide ini simpan dengan Kelompok_X_Topik Bahasan
Persentasi dan resume di kumpulkan di satu g-drive (open Akses) pada pertemuan ke 3
Persentasikan di pertemuan ke 4-6 (3 kelmpok tiap pertemuan)
Penilaian Tugas kelmpok 1 dinilai secara individu (penguasaan materi dan materi yang d sampaikan)
Satu klompok 2 penanya + 1 dari dosen
durasi 10-15 menit tiap kelompok
TUGAS KELOMPOK 1

## Slide 51: TERIMAKASIH